УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК «Единый Город»

З.Р. Ефимова

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ в 2015году

по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту

по договору управления МКД по адресу: С-Пб, п. Шушары, ул. Вишерская д.22

1.Уборка придомовой территории (ручная) ежедневно -1150 кв.м.

2.Уборка внутридомовой еженедельно – 3803.2 кв.м.

3.Механизированое подметание территории и уборка мусора (трактором) – по мере необходимости.

4.Профилактика и ремонт трактора – 1/5 часть.

5.Механизированная уборка снега (трактором) – по мере необходимости.

6.Ручная уборка снега (тротуары)-в период выпадения снега – каждые два часа в дневное время.

7. Поэтапные обходы с привлечением специалистов для выяснения возможных проблем или нарушений – 12 раз.

8. Заделка образовавшихся щелей придомовой отмостки в следствии усадки дома -4кв.м

9, Ремонт ограждений газонов дома – 4 п. м

10. Окраска ограждений дома – 190 п. м

11.Ремонт и закупка рабочего инвентаря (поливочные шланги-4 шт.,ведра-4шт., метлы 8 шт., совки- 2 шт., тряпка для мытья полов, моющие средства, веники, садовая тачка -1

грабли -2 шт, лопаты-4 шт., и т.д.)

12.Весенняя посадка елочек-40 шт. и кустов(спирея)-10 шт.

13.Закупка и высадка цветочной рассады– 800 шт.

14.Весенняя и осенняя  откачка из колодцев и прочистка ливневой канализации – 4шт.

15.Закупка, доставка торфо-земляной смеси- 8 куб.м.

16.Ручная разноска торфо-земляной смеси по газонам и клумбам.

17.Покраска дорожных сфер-12 шт.

18.Доставка природного камня для клумб – 1куб.м.

19.Покраска канализационных и ливневых люков -10 шт.

20. Стрижка газонов (10 раз с 18 мая по 18 сентября )

21. Уборка скошенной травы 10 раз.

22. Полив клумб, газонов, деревьев -18 раз

23.Рыхление, прополка цветочных клумб - 4 раза

24. Профилактика триммера и косилки (чистка, смазка, текущий ремонт)

25. Поставка и снятие, укрепление и регулировка пружин на переходных деревянных дверях- 96шт.

26. Ремонт, замена дверных ручек на переходных дверях – 46 шт.

26.Ремонт, замена доводчиков на входных и внутренних дверях – 12шт.

27. Частичное восстановление шагрени в МОП – 69 кв.м.

- очистка шагрени, штукатурки.

- грунтовка, шпаклевка.

-грунтовка,  шагрень.

28.Очистка МОП от строительного и крупногабаритного мусора – 38 куб.м.

29. Предъявление дома пожарной инспекции – 1 раз

30. Демонтаж несанкционированной рекламы – 3шт.

31. Работы с антивандальной жидкостью  по удалению хулиганских надписей   в лифтах на окнах и других сложных поверхностях.

32. Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации

33. Заготовка соли и песка - 30мешков соли, 20 мешков песка

34. Механизированная уборка снега (трактором) – по мере необходимости.

35.Ремон мягкой кровли -4.5кв.м. Устранение протечек кровли, в следствие механического повреждения.

36.Частичный ремонт новогодней иллюминации (дюралайт) по периметру крыши.

37. Окраска входных металлических дверей 2 ш. (после акта вандализма) - 8 кв. м.

38.Замена входной железной двери во второй парадной.

39.Плановые очистки подвала и кровли - 6 раз

40.Изготовление и установка металлической решетки на вход в подвал -1 шт.

41.Ремонт поручней, укрепление верхней части поручней. .

42. Выполнение плановых и аварийных заявок

ЭЛЕКТРИКА

- Замена светильников в МОП на светодиодные -500 шт.

- Замена лампочек в МОП–39 шт.

- Замена неисправных светильников – 24 штук.

- Замена разбитых плафонов – 14 шт.

- Замена фотореле ФР-2 – 2 шт.

- Установка эл. счетчиков в щитах арендаторов – 6 шт.

- Замена ламп наружного освещения с ДНАТ на ДРВ-4шт.

- Замена ламп наружного светоограждения – 14шт (30 м.)

- Работы по плановым и аварийным заявкам

10. Протяжка «ноль контактов»

ИТП (тепловой пункт)

Подготовка ИТП к отопительному сезону:

1. Проведение гидравлических испытаний системы отопления и ГВС (опрессовка) на плотность и прочность.

2. Гидропневматическая промывка системы отопления (верхний и нижний контуры).

3. Чистка фильтров и шламоотводчиков: ГВС, ХВС и системы отопления.

4. Плановая полная разборка, сборка теплообменных аппаратов, очистка пластин от накипи (механическим и химическим способом).

5. Ежегодные поверочные работы приборов КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) - 40 ед. (термометры и манометры).

6. Плановая поверка приборов УУТЭ (узлов учёта тепловой энергии).

7. Настройка систем автоматики погодного регулирования.

8. Настройка предохранительных клапанов.

9. Проверка обратных клапанов.

10. Маркировка труб и запорной арматуры.

11. Оформление приёмо-сдаточной документации.

12. Предъявление ИТП инспекторам ГУП «ТЭК» и «Технопарк №1».

13. Настройка оборудования, пуско-наладочные работы.

ВУ (водомерный узел).

1. Чистка и покраска трубопроводов.

2. Проверка вентиляции помещения.

3. Поверка общедомовых приборов учёта( с вызовом представителя «Водоканала»).

4. Поверка КИПиА.

5. Проверка и ревизия запорного и насосного оборудования.

6. Проверка системы пожаротушения (сдача инспектирующим органам).

7. Проверка контура заземления.

8. Предъявление ВУ инспектору «Водоканала», для получения паспорта готовности.

Подвал

- Плановые осмотры и проверки подвала -  1 раз в месяц.

- Откачка воды из приямков, осушение колодцев, устранение протечек  – по мере необходимости

- Профилактика дренажных насосов в приямках – 4 шт

- Профилактическая прочистка лежаков канализации с полной разборкой и сборкой – 2 раза.

Кровля

- Плановые осмотры и проверки кровли -  1 раз в месяц

- Очистка воронок сливных отверстий -2 раза